仕　　様　　書

１　業務名

広島市安佐北区スポーツセンターハロゲン化物消火設備ボンベ交換等業務

２　履行場所

広島市安佐北区スポーツセンター（広島市安佐北区深川二丁目５０番１号）

３　履行期間

契約締結の日から令和３年９月３０日（木）まで

４　業務概要

本業務は、広島市安佐北区スポーツセンターのハロゲン化物消火設備について、「消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について（平成２１年３月３１日付け消防予第１３２号）」に基づき、貯蔵容器及びガス等の取替を行うものである（既存の容器及びガス等の処分を含む。）。

５　取替機器

| № | 名 称 | 容 量 等 | 数 量 | 条 件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ハロン容器 | ６８Ｌ型／空容器 | ６本 | 新品 |
| ２ | 起動容器弁 | ＳＣＨ型 | ６個 | 新品 |
| ３ | 起動容器 | １Ｌ | ２本 | 新品 |

６　業務内容

(1) 前記５の機器及びガスの取替えを行い、撤去した既存機器等について適正に処分する。

(2) 新しい貯蔵容器の充填証明書及び耐圧証明書を作成し、提出する。

(3) 広島市火災予防条例に基づく「防火対象物使用開始届出書」、「試験結果報告書」等、広島市安佐北消防署との協議及び届出等、その他一切の事務処理を行う。

７　留意事項

(1) 受注者は、委託業務を履行するに当たっては、労働関係諸法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）その他関係諸法を遵守するとともに、法令上のすべての責任を負うものとする。

(2) 受注者は、現場の整理整頓に努めるとともに、事故防止に万全を期さなければならない。

(3) 受注者は、業務を実施するうえで必要がない施設等には、無断で立ち入ってはならない。

(4) 受注者は、その責めに帰すべき理由により装置等を毀損したときは、受注者の責任において原状復旧しなければならない。

(5) 受注者は、業務の実施に当たっては、点検の実施時期、作業方法等について本市及び安佐北区スポーツセンターと事前に協議を行ったうえ決定するものとする。

(6) 受注者は、業務の実施に当たっては、消防設備士（甲種３類）の有資格者を従事させるものとする。

(7) 受注者は、官公庁への手続きについては、本市の承諾を得たうえで遅延なく行うこと。

８　報告事項等

(1) 受注者は、契約締結後速やかに、広島市委託契約約款第６条に定める委託業務実施計画書を提出し、本市の承認を得なければならない。

(2) 受注者は、あらかじめ本市に対し、現場責任者及び従事者の氏名等を報告しなければならない。現場責任者及び従事者に変更があったときも同様とする。

(3) 広島市委託契約約款第１２条に定める委託業務実施報告書は、業務終了後速やかに１部提出し、本市の履行確認の検査を受けるものとする。

(4) 業務実施状況を写真撮影し、委託業務実施報告書とともに１部提出するものとする。

(5) 受注者は、回収された既存容器の処理状況が確認できる書類（マニフェスト、容器引取証明書等）を添付すること。

９　費用の負担等

業務を行うために要する費用のうち電気料及び水道料の負担は求めないが、その使用に当たっては、極力効率的に使用するよう努めるものとする。

10　受注者の遵守事項

(1) 受注者は、本市及び安佐北区スポーツセンターと緊密に連絡を取り、業務の円滑な履行に努めなければならない。

(2) 受注者は、本業務の実施に当たり、当該施設の来館者等に十分な配慮をしなければならない。

11　その他

この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、本市及び受注者で協議して定めるものとする。